## Slide 1: Vezeték nélküli szenzorok hálózatának hatékony feltöltése mobil robottal
(D. Benjamin, G. Viktor, K. Péter)

## Slide 2: Bevezetés

## Slide 3: A Probléma
Akkumulátoros szenzorok
Ki tölti fel őket?
Megoldás: robotok
Notes: Mérési feladat: Szenzorok kihelyezése egy területre. A szenzorok akkumulátorról kapják a tápellátást, ez egyértelműen véges.
A célunk az, hogy egy mobil robot segítségével újratöltsük, vagy kicseréljük a szenzorok akkumulátorát.

## Slide 4: FEJJEL A FALNAK
Robot mindenről tud
Centralizált
Drága
Notes: Ez az ú.n. OPTIMAL módszer (ami nevéből adódóan az optimális bejárást adja)
A robot folyamatosan tud minden szenzor töltöttségi állapotáról, ez alapján kiszámolja, hogy hova kell mennie.
Centralizált
Problémák :
  Korlátolt a lefedhető terület a kommunikáció hatótávolsága miatt → költséges bővíteni
  Nagy számításigény a robotnál

## Slide 5: Decentralizált MÓDSZEREK
Fix sorrend, igénylés nélkül
  Angelopoulos et al.
Folyamatos robotmozgás
  Militano et al.
Lineáris szenzorhálózatok
  Omar et al.
Notes:   Több korábbi módszer is létezett, melyek ehhez hasonló témaköröket feszegettek.
  Nem akkor tölt, amikor szükség van rá, fix sorrendben tölt, emiatt véges mennyiségű energia juttatható el a rendszerhez
  Arra fókuszál, hogy a lehető legkésőbb essen ki egy szenzor, viszont emiatt a robot folyamatosan mozgásban van
  Csak lineáris szenzorhálóban működik

## Slide 6: Local Information and Communication

## Slide 7: ELLENTÉTES KÖRÖK
Szenzorok körbe helyezve
  Mindenki a szomszédokkal kommunikál
Robot haladási iránya fix
Információ ellentétesen megy
Notes: A szenzorokat valamilyen ciklikus rendszerbe helyezzük -> ez nem tényleges kör, hanem egymásutániság berendezése, tehát akárhogy elhelyezkedhetnek (persze általában könnyű körszerű dolgot rajzolni, mert a szenzorok egy kb konvex területet próbálnak lefedni). Néha ez nem sikerül, erről majd később.
A robot haladási irányát fixáljuk ezen a „körön”. Mindegy, mi történik, ő ebben az irányban fog mozogni.
A szenzorok ezzel az iránnyal ellentétesen fognak információt továbbítani.

## Slide 8: ELLENTÉTES KÖRÖK
Notes: Ezek a szenzorok

## Slide 9: ELLENTÉTES KÖRÖK
Notes: Ez a szenzorok hatótávolsága

## Slide 10: ELLENTÉTES KÖRÖK
Notes: Ezek a szomszédságok (a kör)

## Slide 11: IGÉNYES SZENZOROK
Szenzor merül
  Jelet küld
Szenzor jelet kap
  Továbbítja VAGY megtartja
Notes: Egy szenzor, mikor merülni kezd (a töltöttsége egy küszöbérték alá esik), jelet küld az őt megelőző szenzornak.
Ha egy szenzor jelet kap, két lehetőség van.
Az egyik, hogy ő maga nincs merülőben. Ekkor szimplán tovvábítja a jelet,
Ha ő is merülőben van, akkor már küldött jelet a robotnak, tehát ahelyett, hogy ezt továbbítani, csak elrakja, hogy mikor a robot odaér, szóljon neki, hogy menjen tovább, ne álljon meg.

## Slide 12: Robot inas
Robot nyugalmi helyzetben
  Jelet kap, elindul
Robot töltött valakit
  Megáll VAGY továbbmegy
Notes: A robot nem mozog, nyugalmi helyzetben ül. Ha kap egy jelet, hogy valaki merülni kezdett, elindul a haladási irányába a kör mentén.
Ha a robot sikeresen feltöltött egy szenzort, megnézi, hogy a szenzor tárol-e bármi információt későbbi igényről. Ha nem, nyugalmi helyzetbe helyezi magát. Ha igen, továbbmegy a következő merülő szenzorig.

## Slide 13: ELLENTÉTES KÖRÖK
✔️
✔️
✔️
✔️
!

## Slide 14: FOGALMAK
Tour
  A robot körbeér
Round
  Két töltés közti tourok
Notes: Mikor a robot egy adott szenzortól és annak feltöltésétől visszaér ugyanoda, az érintett szenzorok sorozatát tounak hívjuk.
Egy adott szenzor két töltése közt a belőle indult tourok sorozatát roundnak hívjuk. Tehát egy round több tourt is tartalmazhat.

## Slide 15: FOGALMAK
Stabil rendszer
  Minden roundban fix sorrend
Stabil rendszerben:
  Minden roundban összes szenzor
  Roundok megkaphatók egymásból
  Tourok száma megegyezik
Notes: Stabilnak nevezzük a rendszert, ha minden roundban ugyanabban a sorrendben vannak a szenzorok töltve
Ha stabil a rendszer
  Akkor minden roundban szerepel az összes szenzor valamilyen permutációja
  Minden round egymás ciklikus eltolásából megkapható
  Minden round minden szenzorból ugyanannyi tourból áll

## Slide 16: FOGALMAK
∆ : Akkumulátor üzemidő
ρ : Töltés ideje
Rendszer biztosan stabilizálódik
  Szenzorok száma > (2*∆ / ρ) +1
Notes: Ha a szenzorok száma nagyobb mint (2*∆ / ρ) +1 - ahol ∆ az akkumulátor üzemideje, ρ pedig a töltéshez szükséges idő - akkor véges időn belül stabilizálódik az LIC rendszer

## Slide 17: LIC VS OPTIMAL
Szenzorok száma elég nagy
  Megegyezik a lefedésük
  Coverage(LIC, t’ ) = Coverage(OPTIMAL, t’ )
  Megegyezik a vakfoltok hossza
  Disconnect(LIC, t’ , x) = Disconnect(OPTIMAL, t’ , x)
Notes: Ha a szenzorok száma nagyobb mint (2*∆ / ρ) +1 , akkor van olyan t idő amelynél ∀ t’ > t- re:
  Coverage(LIC, t’ ) = Coverage(OPTIMAL, t’ );
  És ∀x node-ra : Disconnect(LIC, t’ , x) = Disconnect(OPTIMAL, t’ , x)

## Slide 18: FORRÁSOK
Effective Energy Restoration of Wireless Sensor Networks by a Mobile Robot
  https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijnc/10/2/10_62/_pdf
C. M. Angelopoulos, S. Nikoletseas, T. P. Raptis, C. Raptopoulos, and F. Vasilakis, “Improving sensor network performance with wireless energy transfer”, Int. Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 20, no. 3, 159-171, 2015.
Leonardo Militano, Milan Erdelj, Antonella Molinaro, Nathalie Mitton, Antonio Iera. Recharging vs. Replacing Sensor Nodes Using Mobile Robots for Network Maintenance. Telecommunication Systems, Springer Verlag (Germany), 2016. ffhal-01242236f
E. Omar, P. Flocchini, and N. Santoro, “Energy restoration in a linear sensor network”, Proc. 15th IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, 1–8, 2018.